## Slide 1
电焊机安全操作培训

## Slide 2
1
个人防护
2
安全用电
3
防火、防爆
4
焊接场地检查要领
目 录
5
特殊的安全技术
6
中毒事环境焊接事故及防止措施
7
电焊气割“十不干”

## Slide 3
第一章
个人防护
遵守焊接安全操作规程，杜绝违章焊接，防止焊接安全事故发生。

## Slide 4
1、佩戴个人防护用具的意义
①焊接过程中产生的有害因素是多方面的：如有害气体、焊接烟尘、强烈弧光辐射、高频电磁场，以及放射物质和噪声等。这些有害因素对人体的呼吸系统、皮肤、眼睛、血相及神经系统都有不良影响。
②个人防护用品，是指为保护工人在劳动过程中安全和健康所需要的、必不可少的个人防护用品。在各种焊接与切割中，一定要按规定佩戴防护用品，以防止上述有害气体，焊接烟尘，弧光等对人体的危害。

## Slide 5
充满希望
2、个人防护用品的种类和要求
防护面罩及头盔
焊接防护镜片
护目镜
防尘口罩及防毒面具
噪声防护用具
安全帽
防护服
焊工手套、工作鞋及鞋盖
安全带

## Slide 6
充满希望
个人防护用品

## Slide 7
第二章
安全用电
遵守焊接安全操作规程，杜绝违章焊接，防止焊接安全事故发生。

## Slide 8
1、电流对人体的伤害
电对人体的危害有三：
电击
电伤
电磁场生理伤害

## Slide 9
2、造成人体触电伤害的因素
1）电流强度
1mA、5mA、10mA、50mA、50mA
2)电压
干燥-50V
潮湿-12V
2）通电时间
每次心脏收缩扩张有0.1s间歇此时对电流最敏感，触电时间超过1s,肯定会与心脏最敏感的间隙重合
3）电流通过人体的途径
通过心脏、肺部、中枢神经系统的电流越大，危害越大，人体从左手到右手的触电事故最危险。

## Slide 10
4）电流的频率
目前工频交流电是最危险的频率
5）人体的健康状况
患有心脏病、肺病、神经系统疾病的人，触电伤害程度较严重，一般不准许此类人员从事焊接作业。
2、造成人体触电伤害的因素

## Slide 11
指责
敌对
暴躁
丧气
抱怨
焊接作业用电特点
弧焊电源空载电压≤90V，工作电压为25~40V
埋弧焊空载电压65V左右
电渣焊机的空载电压，一般是40~65V
氩弧焊、CO2气体保护焊的空载电压65V左右
等离子切割电源的空载电压高达300~450V
所有焊接电源的输入电压为220/380V,50Hz工频交流电

## Slide 12
焊接操作时造成触电的原因
直接触电：
脚或身体其他部位与地活着焊件间无绝缘防护，接触焊条、焊钳、焊枪的带电部位。尤其在金属容器、管道、锅炉、船舶或金属结构内部施工，或者当人体大量出汗或在阴雨天和潮湿地方焊接作业时，特别容易发生这种触电事故。
接线，调节电流，移动焊接设备
间接触电

## Slide 13
预防触电的措施
1）熟悉用电安全知识，操作中严格遵守安全操作规程
2）加强设备维护，特别是设备的绝缘情况
3）用电设备接地线，地线符合安全要求
4）接通和切断电源开关时，站在电源开关侧面
5）上班前，穿戴好劳保用品
6）不准带负荷接通或切断电源开关
7）用绝缘物如木板等把操作时容易碰到的裸露电源隔开

## Slide 14
电焊机使用安全要点
（1）交、直流电焊机应空载合闸启动
（2）焊机二次侧把、地线要有良好的绝缘特性，柔性好，导电能力要与焊接电流相匹配，长度不大于30m，操作时电缆不宜成盘形状，否则将影响焊接电流。
（3）所有交、直流电焊机的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。接地、接零电阻值小于4Ω。
（4）焊接的金属设备、容器本身有接地、接零保护时，焊机的二次绕组禁止设有接地或接零。
（5）多台焊机的接地、接零线不得串接接入接地体，每台焊机应设独立的接地、接零线，其结点应用螺丝压紧。

## Slide 15
（6）每台电焊机须设专用断路开关，并有焊机相匹配的过流保护装置。一次线与电源接点不宜用插销连接，其长度不得大于5m，且须双层绝缘。
（7）电焊机二次侧把、地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，接点不宜超过两处；严禁使用管道、轨道及建筑物的金属结构或其他金属物体串接起来作为地线使用。
（8）电焊机的一次、二次接线端应有防护罩，且一次接线端需用绝缘带包裹严密；二次接线端必须使用线卡子压接牢固。
（9）电焊机应放置在干燥和通分的地方（水冷式除外），露天使用时其下方应防潮且高于周围地地面；上方应设防雨棚和有防砸措施。

## Slide 16
触电与急救
一旦发生触电事故，必须立即按如下步骤抢救：
切断电源——触电急救
切断电源总开关，绝缘良好的刀斧或钢丝钳断开电线，也可以用金属丝或金属棒，扔到裸露的电源线上，造成人为短路，电源跳闸
涂过触电人员脱离电源后，呼吸和心跳都比较好，神志处于昏迷状态，可就地静卧，头侧卧，保证通风良好，呼吸道畅通，并解开上衣扣子

## Slide 17
触电与急救
一旦发生触电事故，必须立即按如下步骤抢救：
切断电源——触电急救
切断电源总开关，绝缘良好的刀斧或钢丝钳断开电线，也可以用金属丝或金属棒，扔到裸露的电源线上，造成人为短路，电源跳闸
涂过触电人员脱离电源后，呼吸和心跳都比较好，神志处于昏迷状态，可就地静卧，头侧卧，保证通风良好，呼吸道畅通，并解开上衣扣子

## Slide 18
人工呼吸要点
如果触电人员新桃正常，呼吸微弱或停止，应立即进行人工呼吸，可用的方法有以下三种：
1）扩胸运动：有节奏的将触电人员的双臂向上或向胸部水平方向反复拉动，做扩胸运动，直至呼吸恢复
2)口对口人工呼吸：一只手托住触电人的脖子，使头微下垂，鼻孔朝天，猛吸一口气，捏住触电人的鼻孔，采用口对口的方式，将吸入的空气吹到触电人的肺部去，吃起完毕，松开鼻孔，让气体排出，如此反复，吹气1~1.5s,停2~2.5s，没分钟14~16次，直至呼吸正常
3）口对鼻人工呼吸

## Slide 19
口对口人工呼吸注意事项：
1.吹气和放松时，要观察触电者的胸部是否有起伏的呼吸动作，吹气时阻力较大，可能是头部后仰不够，或口内有异物，应及时纠正，保证呼吸道畅通。
2.吹气时鼻孔要捏紧、口要闭合、防止漏气
3.吹气不能太猛、吹气量不能过大，以免引起胃膨胀

## Slide 20
心脏挤压
如果触电人员脱离电源后，呼吸正常，但心跳已停止或微弱，应立即进行心脏挤压。
将触电人平躺在地上，救治人跪在触电人的一侧，左手平握拳放在触电人心脏的正上方，右手压在左手上，两只手用力有节奏的向下压，使胸骨下陷3~4cm，间接压迫心脏达到排血的目的，然后松开，胸骨复位，使大静脉中的血液回流到心脏。如此反复，每分钟60~80次，直到心跳恢复正常。

## Slide 21
如果触电者脱离电源后，呼吸和心跳全部停止，需同时进行人工呼吸和心脏挤压
1.双人同时抢救，各自依据人工呼吸和心脏挤压的要点，实施抢救
2.单人抢救，先人工呼吸2次，后心脏挤压10~15次，如此反复、交替进行，不能中断。

## Slide 22
口对口人工呼吸注意事项：
1.吹气和放松时，要观察触电者的胸部是否有起伏的呼吸动作，吹气时阻力较大，可能是头部后仰不够，或口内有异物，应及时纠正，保证呼吸道畅通。
2.吹气时鼻孔要捏紧、口要闭合、防止漏气
3.吹气不能太猛、吹气量不能过大，以免引起胃膨胀

## Slide 23
第三章
防火、防爆
遵守焊接安全操作规程，杜绝违章焊接，防止焊接安全事故发生。

## Slide 24
防火、防爆
一、焊接现场发生爆炸的可能性
二、防火、防爆措施
三、乙炔瓶，天然气瓶，氧气瓶的安全使用
四、焊炬与割炬在使用中应注意的问题

## Slide 25
焊接现场发生爆炸的可能性
爆炸指物质在瞬间以机械功的形式，释放出大量的气体和能量的现象。
爆炸分一下几种情况：
1.可燃气体的爆炸
乙炔、天然气等，与氧气或空气混合达到一定浓度范围，遇到火源便发生爆炸
2.可燃液体或可燃液体蒸汽的爆炸
3.密闭容器的爆炸
对密闭容器或受压的容器进行焊接时，如不采取适当措施，也会发生爆炸。

## Slide 26
防火、防爆措施
1）焊接场地禁止放易燃、易爆物品，场地内应备有消防器材，保证足够的照明和良好的通风
2）焊接场地10M内部准有贮存油类或其他易燃、易爆物质的贮存器皿或管线、氧气瓶
3）对受压容器、密闭容器、各种油桶和管道、沾有可燃物质的焊件进行焊接时，需要事先进行检查，并经过冲洗除掉有毒、有害、易燃、易爆物质，确认容器及压力管道是安全的，再进行焊接
4）焊接密闭空心焊件时，必须留出出气孔，焊接管子是，两端不准堵塞。

## Slide 27
日常沟通注意事项
5）在有易燃、易爆物的车间、场所或煤气管道、乙炔管道附近焊接时，必须征得消防部门的同意，操作时采取严密措施，防止火星飞溅引起火灾。
6）焊工不准在木板，木砖地面上进行焊接操作
7）焊工不准在焊把或接地线裸露情况下进行焊接，也不准将二次回路线乱接乱搭
8）气焊气割时，要使用合格的橡胶软管及回火防止器、压力表，并要定期检查。
9）离开施焊现场时，应关闭气源、电源、熄灭火种。

## Slide 28
乙炔、天然气、氧气瓶的安全使用
乙炔瓶在使用中应注意的问题
乙炔瓶在使用、运输和储存时，环境温度一般不得超过40℃
不得靠近热源和电气设备；夏季要防止暴晒；与明火的距离一般不小于10m（高空作业时，应是与垂直地面处的平行距离）。瓶阀冻结，严禁用火烘烤，必要时可用40℃以下的温水解冻。严禁放置在通风不良及有放射性射线的场所，且不得放在橡胶等绝缘体上。使用时要注意固定，防止倾倒，严禁卧放使用。必须装设专用的减压器、回火防止器。开启时，操作者应站在阀口的侧后方，动作要轻缓。使用压力不得超过0.15MPa，输气流速不应超过1.5～2.0m3/h·瓶。严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触，必须使用铜和金属器具时，合金含铜量低于70％。瓶内气体严禁用尽，必须留有不低于规定的剩余压力。在使用乙炔瓶的现场，储存量不得超过5瓶

## Slide 29
石油气瓶在使用中应注意的问题
运输和储存时，环境温度不得高于60℃；严禁受日光暴晒或靠近高温热源；与明火距离不小于10m。点火时要先点燃引火物，然后开启气阀，切勿颠倒次序；气瓶只许正立使用，严禁卧放、倒置使用。须装专用减压器，使用耐油性强的橡胶导管和衬垫。防止因腐蚀作用而引起漏气。瓶内气体严禁用尽，必须留有0.1MPa以上的压力。瓶内残液严禁倾倒，防止大量挥发，造成火灾火爆炸事故。使用石油气的车间和贮存气瓶的库房，应通风良好，并加强低处通风。一旦发现石油气泄漏，要严禁一切明火并且避免可能的金属碰撞和电气火花。应立即打开门窗，进行自然通风扩散，并且注意低洼处是否仍有石油气聚集。石油气瓶的使用环境温度在20℃为宜，冬季使用为保证气化速度，气瓶宜放在采暖的车间内，或用40℃的温水加热；也可以采用将几个气瓶并联，以保证用气量。因用气量较大，而气化速度不足以满足需要时，可加设气化器，气化器中通入热水不得超过45℃。当气化器热源中断应及时将液相阀门关闭。

## Slide 30
焊炬与割炬在使用中应注意的问题
焊炬和割炬上装接的可燃气与氧气胶管严禁颠倒位置和混用。目前我国现行标准规定为：氧气胶管为红色，内径8㎜，长度30m，允许工作压力为1.5MPa；乙炔胶管为黑色，内径10㎜，长度30m，允许工作压力为0.3MPa。
（1）点火前，应先将胶管内和中压乙炔发生器内留存的空气排净，再正式点火使用。当火焰色泽为深黄且燃烧恒稳时，说明空气已排净。
（2）点火前，应检查焊、割炬的射吸性能。方法和操作顺序是：连接氧气胶管，打开乙炔阀门，打开氧气阀门，用手指堵在乙炔气进口处。若感到有一定的吸力，表明性能正常。否则为不正常，需进行检查修理。
（3）点火前，应检查焊、割炬的气密性。方法是将各阀门和连接点涂抹肥皂水，或浸入清水中，将已接通的氧气和可燃气阀门开启进行观察。若有跑漏现象，需修好再用。

## Slide 31
（4）点火时，应先开乙炔阀门，点燃后立即开氧气阀门，这样可防止点火时的回火和鸣爆。
（5）停用时，应先关乙炔气阀门，后关氧气阀门。
（6）发生回火时，应迅速关闭氧气阀门，然后关乙炔气阀门。
（7）点燃的焊、割炬严禁靠近可燃气瓶、乙炔发生器和氧气瓶；严禁随意放在地上或工件上。
（8）焊、割炬的喷嘴发生堵塞时，应停止操作。将其拆下，用捅针从内向外疏通。
（9）点燃的焊、割炬其喷嘴不得与金属物件正面接触，否则易造成回火。
（10）停止使用时，严禁将焊、割炬与气源相通放在工具箱和容器等空气不流通的地方。

## Slide 32
第四章
焊接场地检查要领
遵守焊接安全操作规程，杜绝违章焊接，防止焊接安全事故发生。

## Slide 33
（1）焊接场地检查的必要性
由于焊接场地不符合安全要求造成火灾、爆炸、触电等事故时有发生，破坏性和危害性很大。要防患于未然，必须对焊接场地进行检查。
（2）焊接场地检查的内容
检查焊接与切割作业场地的设备、工具、材料是否配列整齐。检查焊接场地是否保持必要的通道。检查所有气焊胶管、焊接电缆线是否互相缠线。气瓶用后是否已移出工作场地。检查焊工作业面积是否足够，工作场地要有良好的自然采光或局部照明。检查焊割场地周围10m范围内，各类可燃易燃物品是否清除干净。对焊接切割场地检查要做到：仔细观察环境，针对各类情况，认真加强防护。
焊接场地检查要领

## Slide 34
特殊环境，指在一般工业企业正规厂房以外的地方，例如高空、野外、水下、容器内部进行的焊接等
焊接场地检查要领

## Slide 35
容器内的焊接
1）在容器内进行气割时，点燃和熄灭焊矩时，应在容器外部进行，以防止有未燃的可燃气体聚集在容器内部发生爆炸
2）在容器内焊接时，外面必须设人监护或两人轮换工作，应有良好的通风设施，照明电压应采用12V，禁止在已进行涂装或喷涂过塑料的容器内焊接，严禁用氧气代替压缩空气在容器内进行吹气。
3）在容器内进行氩弧焊时，焊工应戴专用面罩，以减少臭氧及粉尘危害，不应在容器内部进行电弧气刨。
焊接场地检查要领

## Slide 36
4）若在已经使用过的容器或贮罐内部进行焊接时，必须将原来的内部残剩的介质、痕迹进行仔细清理，若为易燃、易爆介质，还必须进行严格化学清理并经检验确实无危险后，才能进行焊接作业
5）焊前应打开被焊容器的人孔、手孔、清扫孔和放料孔等，方可进入容器内进行焊接
6）在容器内焊接时，焊工要特别注意加强个人防护，穿好劳保用品，焊接电缆、焊钳的绝缘必须完好。
焊接场地检查要领

## Slide 37
高空焊接作业
在离工作基准面大于2M的地方工作称为高空作业。
注意以下事项：
1）焊工应系安全带，地面应有人监护
2）手把线要绑紧在固定地点，不准缠在焊工身上或搭在肩上
3）更换焊条时，应把热焊头放在固定的筒内，不准随便往下扔
4）焊接作业周围（特别是下方），应清除易燃、易爆物品
焊接场地检查要领

## Slide 38
5）不准在高压线旁作业，不得已时应切断电眼，并在电闸盒上挂牌，并设有专人监护
6）不准使用高频引弧器
7）高空作业或下来时，应抓紧扶手，走路小心，除携带必要的小型器具外，不准背带带电的手把软线或负重过大（一般重物均应单独起吊）
8）高空作业遇到较高焊接处，而焊工不够用时，一定要重新搭设脚手架，然后进行焊接
9）下班前必须检查现场，确认无火源才能离开
焊接场地检查要领

## Slide 39
露天或野外的焊接作业
1）夏天在露天工作时，必须有防风雨棚或临时凉棚
2）露天作业时应注意风向，注意不要让吹散的铁液及焊渣伤人
3）雨天、雪天、或雾天时不准露天进行焊接作业，在潮湿地带工作是，焊工应站在铺有绝缘物品的地方，并穿好绝缘鞋
4）应安设简易屏蔽板，遮挡弧光，以免伤害附近工作人员或行人眼睛
5）夏天露天气焊时，应防止氧气瓶，乙炔瓶直接受烈日暴晒，以免气体膨胀发生爆炸，免费资料关注公众号:安全生产管理；冬天如遇瓶阀或减压器冻结时，应用热水解冻，严禁用火烤。
焊接场地检查要领

## Slide 40
第五章
中毒事故及防止措施
遵守焊接安全操作规程，杜绝违章焊接，防止焊接安全事故发生。

## Slide 41
中毒事故及防止措施
1) 气焊有色金属有时会产生有毒蒸汽和烟尘。气焊铅时，会产生铅蒸汽，引起铅中毒。气焊黄铜时，会产生锌蒸汽，引起锌中毒。气焊铝及铝合金时，要用铝气焊溶剂，会产生氟化物烟尘，也引起急性中毒。
2) 在狭小的作业空间焊接有涂层（如涂漆、塑料或镀铅、锌等）的焊件时，由于涂层物质在高温作用下蒸发或裂解形成有毒气体和有毒蒸汽等。
3) 在有毒介质的容器或环境中焊接时，没有采取通风和个人防护措施时，造成急性中毒。
4) 液化石油气和乙炔中有硫化氢、磷化氢，会引起中毒。空气中乙炔和液化石油气浓度较高时，也会引起中毒。
为了防止中毒事故，应加强焊割工作场地（尤其时狭小的密闭空间）的通风措施。在封闭容器、罐、桶、舱室中焊接、切割时，应先打开施焊工作物的孔、洞，使内部空气流通，以防焊工中毒，必要是应由专人监护。
1、手扶工作台
2、袖口未扣紧
3、穿拖鞋上岗
4、切屑未清理

## Slide 42
中毒事故及防止措施
1) 气焊有色金属有时会产生有毒蒸汽和烟尘。气焊铅时，会产生铅蒸汽，引起铅中毒。气焊黄铜时，会产生锌蒸汽，引起锌中毒。气焊铝及铝合金时，要用铝气焊溶剂，会产生氟化物烟尘，也引起急性中毒。
2) 在狭小的作业空间焊接有涂层（如涂漆、塑料或镀铅、锌等）的焊件时，由于涂层物质在高温作用下蒸发或裂解形成有毒气体和有毒蒸汽等。
3) 在有毒介质的容器或环境中焊接时，没有采取通风和个人防护措施时，造成急性中毒。
4) 液化石油气和乙炔中有硫化氢、磷化氢，会引起中毒。空气中乙炔和液化石油气浓度较高时，也会引起中毒。
为了防止中毒事故，应加强焊割工作场地（尤其时狭小的密闭空间）的通风措施。在封闭容器、罐、桶、舱室中焊接、切割时，应先打开施焊工作物的孔、洞，使内部空气流通，以防焊工中毒，必要是应由专人监护。

## Slide 43
第七章
电焊气割“十不干”
遵守焊接安全操作规程，杜绝违章焊接，防止焊接安全事故发生。

## Slide 44
电焊气割“十不干”

## Slide 45
电焊气割“十不干”
1无特种作业操作证，不焊割。
焊工必须持证上岗，
无特种作业人员安全操作证的人员，
不准进行焊、割作业。

## Slide 46
电焊气割“十不干”
2雨天、露天作业无可靠安全措施，不焊割。
雨天容易造成脚下湿滑，
发生滑倒或坠落；
同时雨天人体电阻较小，易触电。

## Slide 47
电焊气割“十不干”
3装过易燃、易爆及有害物品的容器，未进行彻底清洗、未进行可燃浓度检测，不焊割。
容器内部可能产生有毒气体和有害气体，
未经清洗处理就实施焊接作业，
可能导致中毒或者火灾事故。

## Slide 48
电焊气割“十不干”
4在容器内工作无12伏低压照明和通风不良，不焊割。
当照明不足时，
容易发生误操作或其他安全隐患；
焊接过程中会产生有毒有害气体和烟尘，
在通风不良情况下容易发生中毒事故。

## Slide 49
电焊气割“十不干”
5设备内无断电，设备未卸压，不焊割。
设备未断电就进行焊接，
会发生触电事故；
压力容器未泄压就进行焊接，
容易发生气体或液体喷出。

## Slide 50
电焊气割“十不干”
6作业区周围有易燃易爆物品未消除干净，不焊割。
易燃易爆物品未消除干净，
容易被火星引燃。

## Slide 51
电焊气割“十不干”
7焊体性质不清、火星飞向不明，不焊割
焊接物体性质不明，
易发生不可预见性事故。

## Slide 52
电焊气割“十不干”
8设备安全附件不全或失效，不焊割。
电焊机的焊把线、接地线、焊钳，
以及乙炔瓶上的回火阀、易熔塞等附件，
是确保焊割作业安全性的重要设施。

## Slide 53
电焊气割“十不干”
9锅炉、容器等设备内无专人监护、无防护措施，不焊割。
有限空间或密闭空间内焊割时，
必须有专人警戒和监护，
以便在发生危险情况时及时处置。

## Slide 54
电焊气割“十不干”
10禁火区内未采取安全措施、未办理动火手续，不焊割。
禁火区内火灾风险等级高，
在禁火区内实施焊割作业，
一般实行（三级）审批制。

## Slide 55
感谢聆听